Access list

le access list ovviamente sono delle regolke che vengono applicate ai router per svolegere alcune funzioni tipo filtrare il traffico in ingresso e in uscita in modo più o meno pesante quindi negare, permettere o eliminare qualcosa.

Sono di due tipi:
tipo standard da 1 a 99
da 100 a 199 in su sono le access list di tipo esteso.

Le access list standard operano anche sui protocolli e gli negano o permettano l'accesso.
Con le access list quando si opera su un ip per far si che ci si riferisca a tutti i computer o a quello che vogliamo controllare non si utilizza la subnet mask ma una wildcard.

Eseguire un controllo sugli host dove c'è l'uno

le access list possono essere usate da tutti i protocolli

esistono diverse ragioni per operarli:
sicurezza – respingere determinati accessi a una rete

le regole più restrittive vengono messe all'inizio e le altre dopo

dove si posizionano le access list: si possono posizionare ovunque nelle interfacce dei router. Normalmente le access list standard vengono applicate all'interfaccia più vicina alla destinazione
le access list estese vengono applicate più vicine alla sorgente.

Le standard vengono usate o per bloccare un host specifico o per negare una suite di protocolli (quindi non uno solo)

All'ingresso della LAN bisogna fare il controllo