Principali tipi di reti: WAN e LAN.
La rete è stata progettata per resistere ad un attacco atomico.

Packet – switching è la suddivisione del messaggio in più pacchetti.
Il pacchetto ha l'indirizzo del mittente e del destinatario.

Se abbiamo un router che è guasto, questo viene evidenziato immediatamente.
Se la rete è congestionata, si può spostare il passagio verso un altro percorso.
Quando c'è un problema la comunicazione può essere rallentata, ma non bloccata.

Ci sono due tipi di tecnoclogie: cablata e wireless.
Ci sono anche tecnologie che usano un sistema misto: W-LAN.

Il pacchetto ha una struttura che si chiama frame.

Preambolo 7 byte.
SOF (Start Of Frame) 1 byte.
FMS

Al suo interno c'è l'indirizzo del mittente e del destinatario, entrambi misurano 6 byte.

La lunghezza dati: N

per evitare le collisioni c'è il CSMA-CD.
Viene inviato un segnale, se un altro dispositivo ha iniziato la trasmissione nello stesso momento, il mittente aspetta un intervallo di tempo, dopodichè riproverà a riinviare il pacchetto, dopo 3 tentativi non viene più inviato il pacchetto e la trasmissione è fallita.

CSMA-CA: Manda una richiesta per l'invio del pacchetto
RTS: Request To Send.
CTS: Clear To Send.